Основные электрические параметры однофазных  унифицированных

ТА анодных трансформаторов

на частоту 50 Гц в режиме номинальной нагрузки.

| Типономинал трансформатора | Мощ ность В.А | Ток первичной обмотки, А | Напряжение вторичных обмоток, В | Ток вторичных обмоток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅱ, Ⅱ* | Ⅲ, Ⅲ* | ⅣК | ⅤК | Ⅱ, Ⅱ* | Ⅲ, Ⅲ* | ⅣК, ⅤК |
| ТА1-127/220-50 | 15 | 0,16/0,09 | 28 | 28 | 6 | 6 | 0,148 | 0,108 | 0,148 |
| ТА5-127/220-50 |  |  | 125 | 112 | 14 | 14 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ТА7-127/220-50 |  |  | 180 | 112 | 20 | 20 | 0,023 | 0,026 | 0,026 |
| ТА11-127/220-50 | 22 | 0,28/1,16 | 28 | 28 | 6 | 6 | 0,26 | 0,21 | 0,26 |
| ТА13-127/220-50 |  |  | 56 | 56 | 12 | 12 | 0,023 | 0,026 | 0,026 |
| ТА14-127/220-50 |  |  |  | 40 |  | 10 | 0,15 | 0,075 | 0,15 |
| ТА15-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,145 | 0,145 |
| ТА16-127/220-50 |  |  | 80 | 56 | 20 | 12 | 0,095 | 0,07 | 0,095 |
| ТА17-127/220-50 |  |  |  | 80 |  | 20 | 0,075 | 0,07 | 0,075 |
| ТА18-127/220-50 |  |  |  | 56 |  | 12 | 0,075 | 0,1 | 0,1 |
| ТА20-127/220-50 |  |  | 125 | 112 | 14 | 14 | 0,03 | 0,075 | 0,075 |
| ТА21-127/220-50 |  |  | 180 | 112 | 20 | 20 | 0,055 | 0,025 | 0,055 |
| ТА22-127/220-50 |  |  |  | 112 | 20 | 20 | 0,036 | 0,05 | 0,05 |
| ТА23-127/220-50 |  |  | 160 | 140 | 20 | 20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ТА24-127/220-50 |  |  | 224 | 125 | 25 | 25 | 0,032 | 0,04 | 0,04 |
| ТА25-127/220-50 |  |  | 200 | 180 | 20 | 20 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| ТА26-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,026 | 0,026 | 0,026 |
| ТА27-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,022 | 0,035 | 0,035 |
| ТА28-127/220-50 ТА29-127/220-50 ТА30-127/220-50 | 34 | 0,36/0,2 | 28 | 28 | 6 | 6 | 0,033 0,17 0,08 | 0,024 0,39 0,46 | 0,33 0,39 0,46 |
| ТА31-127/220-50 |  |  | 56 | 56 | 12 | 12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| ТА32-127/220-50 ТА33-127/220-50 |  |  |  | 56 40 |  | 12 10 | 0,08 0,2 | 0,2 0,12 | 0,2 0,2 |
| ТА34-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,2 | 0,2 |
| ТА35-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,092 | 0,252 | 0,252 |
| ТА36-127/220-50 |  |  | 80 | 56 | 20 | 12 | 0,135 | 0,094 | 0,135 |
| ТА37-127/220-50 |  |  |  |  |  | 12 | 0,09 | 0,15 | 0,15 |
| ТА38-127/220-50 |  |  |  | 80 |  | 20 | 0,12 | 0,075 | 0,12 |
| ТА39-127/220-50 |  |  | 125 | 112 | 14 | 14 | 0,105 | 0,032 | 0,105 |
| ТА40-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,079 | 0,063 | 0,079 |
| ТА41-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,043 | 0,1 | 0,1 |
| ТА42-127/220-50 |  |  | 180 |  | 20 | 20 | 0,076 | 0,025 | 0,076 |
| ТА43-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,056 | 0,06 | 0,06 |
| ТА44-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,036 | 0,088 | 0,088 |
| ТА45-127/220-50 |  |  | 160 | 140 |  |  | 0,079 | 0,031 | 0,079 |
| ТА46-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,053 | 0,059 | 0,059 |
| ТА47-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,034 | 0,078 | 0,078 |
| ТА48-127/220-50 |  |  | 224 | 125 | 25 | 25 | 0,057 | 0,03 | 0,057 |
| ТА49-127/220-50 |  |  |  | 125 | 25 | 25 | 0,042 | 0,057 | 0,057 |
| ТА50-127/220-50 |  |  | 200 | 180 | 20 | 20 | 0,043 | 0,047 | 0,047 |
| ТА51-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,035 | 0,037 | 0,037 |
| ТА52-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,035 | 0,044 | 0,044 |
| ТА53-127/220-50 |  |  |  | 280 | 35 | 35 | 0,028 | 0,029 | 0,029 |
| ТА54-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,029 | 0,032 | 0,032 |
| ТА55-127/220-50 | 40 | 0,4/0,22 | 28 | 28 | 6 | 6 | 0,35 | 0,29 | 0,35 |
| ТА56-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,43 | 0,43 |
| ТА57-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,53 | 0,53 |
| ТА58-127/220-50 |  |  | 56 56 | 56 | 12 12 | 12 | 0,17 | 0,15 | 0,17 |
| ТА59-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,085 | 0,225 | 0,225 |
| ТА60-127/220-50 |  |  |  | 40 |  | 10 | 0,25 | 0,09 | 0,25 |
| ТА61-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 0,21 | 0,21 |
| ТА62-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,094 | 0,34 | 0,34 |
| ТА63-127/220-50 |  |  | 80 | 80 | 20 | 20 | 0,12 | 0,1 | 0,12 |
| ТА64-127/220-50 |  |  |  | 80 |  | 20 | 0,07 | 0,154 | 0,154 |
| ТА65-127/220-50 |  |  |  | 56 |  | 12 | 0,164 | 0,08 | 0,164 |
| ТА66-127/220-50 |  |  |  | 56 |  | 12 | 0,11 | 0,168 | 0,168 |
| ТА67-127/220-50 |  |  | 125 | 112 | 14 | 14 | 0,124 | 0,029 | 0,124 |
| ТА68-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| ТА69-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,121 | 0,121 |
| ТА70-127/220-50 |  |  | 180 |  | 20 | 20 | 0,085 | 0,026 | 0,085 |
| ТА71-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| ТА72-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,033 | 0,115 | 0,115 |
| ТА73-127/220-50 |  |  | 160 | 140 |  |  | 0,09 | 0,03 | 0,09 |
| ТА74-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,068 | 0,064 | 0,068 |
| ТА75-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,03 | 0,095 | 0,095 |
| ТА76-127/220-50 |  |  | 224 | 125 | 25 | 25 | 0,069 | 0,025 | 0,069 |
| ТА77-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,07 | 0,07 |
| ТА78-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,029 | 0,09 | 0,09 |
| ТА79-127/220-50 |  |  | 200 | 180 | 20 | 20 | 0,07 | 0,027 | 0,07 |
| ТА80-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| ТА81-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,07 | 0,07 |
| ТА82-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ТА83-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,02 | 0,06 | 0,06 |
| ТА84-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,042 | 0,04 | 0,042 |
| ТА85-127/220-50 |  |  |  | 125 |  |  | 0,0225 | 0,073 | 0,073 |
| ТА86-127/220-50 |  |  |  | 280 |  |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| ТА87-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,029 | 0,043 | 0,043 |
| ТА88-127/220-50 | 54 | 0,5/0,29 | 28 | 28 | 6 | 6 | 0,48 | 0,38 | 0,48 |
| ТА89-127/220-50 |  |  | 28 | 28 | 6 | 6 | 0,2 | 0,64 | 0,64 |
| ТА90-127/220-50 |  |  | 56 | 56 | 12 | 12 | 0,23 | 0,2 | 0,23 |
| ТА91-127/220-50 |  |  |  | 56 |  | 12 | 0,09 | 0,325 | 0,325 |
| ТА92-127/220-50 |  |  |  | 40 |  | 10 | 0,34 | 0,109 | 0,34 |
| ТА93-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,228 | 0,278 | 0,278 |
| ТА94-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,44 | 0,44 |
| ТА95-127/220-50 |  |  | 80 | 80 | 20 | 20 | 0,16 | 0,14 | 0,16 |
| ТА96-127/220-50 |  |  |  | 80 |  | 20 | 0,075 | 0,21 | 0,21 |
| ТА97-127/220-50 |  |  |  | 56 |  | 12 | 0,22 | 0,103 | 0,22 |
| ТА98-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 0,22 | 0,22 |
| ТА99-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,31 | 0,31 |
| ТА100-127/220-50 |  |  | 125 | 112 | 14 | 14 | 0,169 | 0,031 | 0,169 |
| ТА101-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,118 | 0,096 | 0,118 |
| ТА102-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,051 | 0,164 | 0,164 |
| ТА103-127/220-50 |  |  | 180 |  | 20 | 20 | 0,118 | 0,03 | 0,118 |
| ТА104-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,043 | 0,145 | 0,145 |
| ТА105-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,088 | 0,083 | 0,088 |
| ТА106-127/220-50 |  |  | 160 | 140 |  |  | 0,125 | 0,032 | 0,125 |
| ТА107-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,084 | 0,084 | 0,084 |
| ТА108-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,034 | 0,131 | 0,131 |
| ТА109-127/220-50 |  |  | 224 | 125 | 25 | 25 | 0,093 | 0,031 | 0,093 |
| ТА110-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,062 | 0,084 | 0,084 |
| ТА111-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,027 | 0,14 | 0,14 |
| ТА112-127/220-50 |  |  | 200 | 180 | 20 | 20 | 0,099 | 0,0285 | 0,099 |
| ТА113-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,069 | 0,069 | 0,069 |
| ТА114-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,031 | 0,105 | 0,105 |
| ТА115-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,08 | 0,024 | 0,08 |
| ТА116-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| ТА117-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,026 | 0,08 | 0,08 |
| ТА118-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,063 | 0,065 | 0,065 |
| ТА119-127/220-50 |  |  |  | 125 |  |  | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
| ТА120-127/220-50 |  |  |  | 280 |  |  | 0,0435 | 0,0435 | 0,0435 |
| ТА121-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 20 | 20 | 0,054 | 0,0275 | 0,054 |
| ТА122-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,034 | 0,061 | 0,061 |
| ТА123-127/220-50 | 68 | 0,625/0,35 | 28 | 28 | 6 | 6 | 0,6 | 0,48 | 0,6 |
| ТА124-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 0,8 | 0,8 |
| ТА125-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,92 | 0,92 |
| ТА126-127/220-50 |  |  | 56 | 56 | 12 | 12 | 0,3 | 0,25 | 0,3 |
| ТА127-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,4 | 0,4 |
| ТА128-127/220-50 |  |  |  | 40 |  | 10 | 0,425 | 0,14 | 0,425 |
| ТА129-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,34 | 0,34 |
| ТА130-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,13 | 0,61 | 0,61 |
| ТА131-127/220-50 |  |  | 80 | 80 | 20 | 10 | 0,2 | 0,18 | 0,2 |
| ТА132-127/220-50 |  |  |  | 80 |  | 10 | 0,1 | 0,26 | 0,26 |
| ТА133-127/220-50 |  |  |  | 56 |  | 12 | 0,31 | 0,12 | 0,32 |
| ТА134-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
| ТА135-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,34 | 0,34 |
| ТА136-127/220-50 |  |  | 125 | 112 | 14 | 14 | 0,2 | 0,05 | 0,2 |
| ТА137-127/220-50 |  |  | 125 | 112 | 14 | 14 | 0,15 | 0,12 | 0,15 |
| ТА138-127/220-50 | 68 | 0,625/0,35 | 125 | 112 | 14 | 14 | 0,07 | 0,2 | 0,2 |
| ТА139-127/220-50 |  |  | 180 |  | 20 | 20 | 0,15 | 0,04 | 0,15 |
| ТА140-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,12 | 0,12 |
| ТА141-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,055 | 0,18 | 0,18 |
| ТА142-127/220-50 |  |  | 160 | 140 |  |  | 0,16 | 0,036 | 0,16 |
| ТА143-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,1 | 0,11 |
| ТА144-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,16 | 0,16 |
| ТА145-127/220-50 |  |  | 224 | 125 | 25 | 25 | 0,115 | 0,04 | 0,115 |
| ТА146-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,11 | 0,11 |
| ТА147-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 0,165 | 0,165 |
| ТА148-127/220-50 |  |  | 200 | 180 | 20 | 20 | 0,13 | 0,031 | 0,13 |
| ТА149-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| ТА150-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,135 | 0,135 |
| ТА151-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,1 | 0,029 | 0,1 |
| ТА152-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,07 | 0,07 |
| ТА153-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,026 | 0,11 | 0,11 |
| ТА154-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,08 | 0,048 | 0,08 |
| ТА155-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,115 | 0,115 |
| ТА156-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,16 | 0,16 |
| ТА157-127/220-50 |  |  |  | 280 |  |  | 0,075 | 0,027 | 0,075 |
| ТА158-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,045 | 0,063 | 0,063 |
| ТА159-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,022 | 0,086 | 0,086 |
| ТА160-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,07 | 0,032 | 0,07 |
| ТА161-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,105 | 0,105 |
| ТА162-127/220-50 |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,075 | 0,075 |
| ТА163-127/220-50 | 86 | 0,77/0,45 | 28 | 28 | 6 | 6 | 0,68 | 0,71 | 0,71 |
| ТА164-127/220-50 |  |  | 56 | 56 | 12 | 12 | 0,295 | 0,39 | 0,39 |
| ТА165-127/220-50 |  |  | 56 | 40 | 12 | 10 | 0,32 | 0,49 | 0,49 |
| ТА166-127/220-50 |  |  | 80 | 80 | 20 | 20 | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
| ТА167-127/220-50 |  |  | 80 | 56 | 20 | 12 | 0,23 | 0,34 | 0,34 |
| ТА168-127/220-50 |  |  | 125 | 112 112 | 14 | 14 | 0,18 | 0,165 | 0,8 |
| ТА169-127/220-50 |  |  | 125 |  | 14 | 14 | 0,032 | 0,31 | 0,31 |
| ТА170-127/220-50 |  |  | 80 |  | 20 | 20 | 0,13 | 0,15 | 0,15 |
| ТА171-127/220-50 |  |  | 160 | 140 | 20 | 29 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| ТА172-127/220-50 |  |  | 224 | 125 | 25 | 25 | 0,1 | 0,135 | 0,135 |
| ТА173-127/220-50 |  |  | 200 | 180 | 20 | 20 | 0,105 | 0,11 | 0,11 |
| ТА174-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,085 | 0,09 | 0,09 |
| ТА175-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,065 | 0,14 | 0,14 |
| ТА176-127/220-50 |  |  | 315 | 280 | 35 | 35 | 0,065 | 0,071 | 0,071 |
| ТА177-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
| ТА178-127/220-50 | 110 | 1,1/0,65 | 28 | 28 | 6 | 6 | 0,89 | 0,9 | 0,9 |
| ТА179-127/220-50 |  |  | 56 | 56 | 12 | 12 | 0,39 | 0,49 | 0,49 |
| ТА180-127/220-50 |  |  |  | 56 |  |  | 0,09 | 0,735 | 0,735 |
| ТА181-127/220-50 |  |  |  | 40 |  |  | 0,49 | 0,55 | 0,55 |
| ТА182-127/220-50 |  |  | 80 | 80 | 20 | 20 | 0,26 | 0,34 | 0,34 |
| ТА183-127/220-50 |  |  | 80 | 56 | 14 | 14 | 0,38 | 0,35 | 0,38 |
| ТА184-127/220-50 |  |  | 125 | 112 |  |  | 0,23 | 0,21 | 0,23 |
| ТА185-127/220-50 |  |  | 125 |  |  |  | 0,05 | 0,39 | 0,39 |
| ТА186-127/220-50 |  |  | 180 |  | 20 | 20 | 0,17 | 0,19 | 0,19 |
| ТА187-127/220-50 |  |  | 180 |  |  |  | 0,03 | 0,37 | 0,37 |
| ТА188-127/220-50 |  |  | 160 | 140 |  |  | 0,17 | 0,175 | 0,175 |
| ТА189-127/220-50 |  |  | 160 | 140 |  |  | 0,0321 | 0,31 | 0,31 |
| ТА190-127/220-50 |  |  | 224 | 125 | 25 | 25 | 0,12 | 0,19 | 0,19 |
| ТА191-127/220-50 |  |  | 200 | 180 | 20 | 20 | 0,135 | 0,14 | 0,14 |
| ТА192-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| ТА193-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,08 | 0,185 | 0,185 |
| ТА194-127/220-50 |  |  | 355 | 280 | 40 | 40 | 0,085 | 0,09 | 0,09 |
| ТА195-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,075 | 0,12 | 0,12 |
| ТА196-127/220-50 | 135 | 1,23/0,715 | 28 | 28 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| ТА197-127/220-50 |  |  | 56 | 56 | 12 | 12 | 0,47 | 0,615 | 0,615 |
| ТА198-127/220-50 |  |  | 56 | 40 | 12 | 12 | 0,68 | 0,55 | 0,68 |
| ТА199-127/220-50 |  |  | 80 | 80 | 20 | 20 | 0,34 | 0,4 | 0,4 |
| ТА200-127/220-50 |  |  | 80 | 56 | 14 | 14 | 0,38 | 0,56 | 0,56 |
| ТА201-127/220-50 |  |  | 125 | 112 | 14 | 14 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| ТА202-127/220-50 |  |  | 180 | 112 | 20 | 20 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| ТА203-127/220-50 |  |  | 160 | 140 | 20 | 20 | 0,208 | 0,218 | 0,218 |
| ТА204-127/220-50 |  |  | 224 | 125 | 25 | 25 | 0,175 | 0,19 | 0,19 |
| ТА205-127/220-50 |  |  | 200 | 180 | 20 | 20 | 0,163 | 0,175 | 0,175 |
| ТА206-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,13 | 0,14 | 0,14 |
| ТА207-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,14 | 0,155 | 0,155 |
| ТА208-127/220-50 |  |  | 315 | 280 | 35 | 35 | 0,1 | 0,115 | 0,115 |
| ТА209-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,085 | 0,155 | 0,155 |
| ТА236-127/220-50 | 170 | 1,46/0,85 | 56 | 56 | 12 | 12 | 0,68 | 0,69 | 0,69 |
| ТА237-127/220-50 |  |  | 56 | 40 | 12 | 12 | 0,83 | 0,73 | 0,83 |
| ТА238-127/220-50 |  |  | 80 | 80 | 20 | 20 | 0,039 | 0,53 | 0,53 |
| ТА239-127/220-50 |  |  | 80 | 56 | 14 | 14 | 0,55 | 0,57 | 0,57 |
| ТА240-127/220-50 |  |  | 125 | 112 | 14 | 14 | 0,33 | 0,35 | 0,35 |
| ТА241-127/220-50 |  |  | 180 | 112 | 20 | 20 | 0,285 | 0,255 | 0,285 |
| ТА242-127/220-50 |  |  | 160 | 140 | 20 | 20 | 0,275 | 0,255 | 0,275 |
| ТА243-127/220-50 |  |  | 224 | 125 | 25 | 25 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
| ТА244-127/220-50 |  |  | 200 | 180 | 20 | 20 | 0,21 | 0,216 | 0,216 |
| ТА245-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,172 | 0,178 | 0,178 |
| ТА246-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,145 | 0,22 | 0,22 |
| ТА247-127/220-50 |  |  | 315 | 280 | 35 | 35 | 0,13 | 0,143 | 0,143 |
| ТА248-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,11 | 0,204 | 0,204 |
| ТА249-127/220-50 | 210 | 1,81/1,05 | 56 | 56 | 12 | 12 | 0,84 | 0,85 | 0,85 |
| ТА250-127/220-50 |  |  | 56 | 56 | 12 | 12 | 0,97 | 0,98 | 0,98 |
| ТА251-127/220-50 |  |  | 80 | 80 | 20 | 20 | 0,52 | 0,63 | 0,63 |
| ТА252-127/220-50 |  |  | 80 | 56 | 14 | 14 | 0,75 | 0,6 | 0,75 |
| ТА253-127/220-50 |  |  | 125 | 112 | 14 | 14 | 0,41 | 0,43 | 0,43 |
| ТА254-127/220-50 |  |  | 180 | 112 | 20 | 20 | 0,34 | 0,33 | 0,34 |
| ТА255-127/220-50 |  |  | 160 | 140 | 20 | 20 | 0,34 | 0,315 | 0,34 |
| ТА256-127/220-50 |  |  | 224 | 125 | 25 | 25 | 0,3 | 0,25 | 0,3 |
| ТА257-127/220-50 |  |  | 200 | 180 | 20 | 20 | 0,27 | 0,255 | 0,27 |
| ТА258-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,2 | 0,22 | 0,22 |
| ТА259-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,21 | 0,24 | 0,24 |
| ТА260-127/220-50 |  |  | 315 | 280 | 35 | 35 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
| ТА261-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,15 | 0,21 | 0,21 |
| ТА262-127/220-50 | 260 | 2,3/1,3 | 56 | 56 | 12 | 12 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| ТА263-127/220-50 |  |  | 80 | 80 | 20 | 20 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| ТА264-127/220-50 |  |  | 80 | 56 | 14 | 14 | 0,89 | 0,81 | 0,89 |
| ТА265-127/220-50 |  |  | 180 | 112 | 20 | 20 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ТА266-127/220-50 |  |  | 160 | 140 | 20 | 20 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ТА267-127/220-50 |  |  | 224 | 125 | 25 | 25 | 0,36 | 0,335 | 0,36 |
| ТА268-127/220-50 |  |  | 200 | 180 | 20 | 20 | 0,33 | 0,315 | 0,33 |
| ТА269-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,266 | 0,257 | 0,266 |
| ТА270-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,28 | 0,24 | 0,28 |
| ТА271-127/220-50 |  |  | 315 | 280 | 35 | 35 | 0,213 | 0,205 | 0,213 |
| ТА272-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,216 | 0,218 | 0,218 |
| ТА273-127/220-50 | 310 | 2,68/1,54 | 80 | 80 | 20 | 20 | 0,86 | 0,855 | 0,86 |
| ТА274-127/220-50 |  |  | 80 | 56 | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| ТА275-127/220-50 |  |  | 224 | 125 | 25 | 25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ТА276-127/220-50 |  |  | 200 | 180 | 20 | 20 | 039 | 0,39 | 0,39 |
| ТА277-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,315 | 0,31 | 0,315 |
| ТА278-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,33 | 0,22 | 0,33 |
| ТА279-127/220-50 |  |  | 315 | 280 | 35 | 35 | 0,21 | 0,235 | 0,26 |
| ТА280-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,285 | 0,22 | 0,285 |
| ТА281-127/220-50 | 390 | 3,5/2 | 80 | 80 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 |
| ТА282-127/220-50 |  |  | 250 | 224 | 25 | 25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ТА283-127/220-50 |  |  | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,385 | 0,355 | 0,385 |
| ТА284-127/220-50 |  |  | 315 | 280 | 35 | 35 | 0,32 | 0,308 | 0,32 |
| ТА285-127/220-50 |  |  | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,345 | 0,3 | 0,345 |
| ТА286-127/220-50 | 450 | 3,91/2,33 | 315 | 125 | 35 | 35 | 0,35 | 0,365 | 0,365 |
| ТА287-127/220-50 |  |  | 355 | 280 | 35 | 35 | 0,37 | 0,39 | 0,39 |
| ТА288-127/220-50 | 510 | 4,4/2,55 | 355 | 200 | 40 | 40 | 0,42 | 0,44 | 0,44 |

а)

б)

Принципиальные электрические схемы унифицированных трансформаторов типа

ТА   броневой (а) и стержневой (б) конструкции

Данные взяты из справочника.

Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры:

Справочник.- М.: Радио и связь, 1994г. - 320 с.

# Text boxes

I*

Ⅱ                   Ⅱ*               Ⅲ               Ⅲ*                    Ⅳк            Ⅴк

1                2       3       4       5                        6                7       8       9       10

I

I

11         12    13        14    15      16              17         18    19         20  21      22

I*

Ⅱ                 Ⅲ             Ⅳк                       Ⅱ*               Ⅲ*            Ⅴк

11         12    13        14    15         16    17        18            19      20    21       22

1             2      3      4      5                            6              7     8      9     10

I

I