Электрические параметры анодно-накальных трансформаторов броневой конструкции типа ТАН с уменьшенным расходом меди в режиме номинальной нагрузки.

| Тип трансформатора | Мощ-ность, В.А | Ток первичной обмотки, А Ⅰ, Ⅰ* | Напряжение вторичных обмоток, В | Ток вторичных обмоток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅱ, Ⅱ* | Ⅲ, Ⅲ* | ⅣК,ⅤК | Ⅵ, Ⅶ | Ⅱ, Ⅱ* | Ⅲ, Ⅲ* | ⅣК, ⅤК | Ⅵ, Ⅶ |
| ТАН1-127/220-50М | 33 | 0,39/0,23 | 28 | 28 | 6,3 | 5/6,3 5/6,3 5/6,3 | 0.197 | 0,14 | 0,197 | 0,89 |
| ТАН2-127/220-50М |  |  | 56 | 40 | 16 |  | 0,09 | 0,11 | 0,11 |  |
| ТАН3-127/220-50М |  |  |  | 56 | 12,6 |  | 0,085 | 0,085 | 0,085 |  |
| ТАН4-127/220-50М |  |  | 80 | 80 | 20 |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
| ТАН5-127/220-50М |  |  |  | 56 | 24 |  | 0,08 | 0,05 | 0,08 |  |
| ТАН6-127/220-50М |  |  | 125 | 112 | 13 |  | 0,035 |  | 0,05 |  |
| ТАН7-127/220-50М |  |  | 180 |  | 20 |  | 0,02 |  |  |  |
| ТАН8-127/220-50М |  |  | 160 | 140 |  |  | 0,033 | 0,033 | 0,033 |  |
| ТАН9-127/220-50М |  |  | 315 | 125 | 25 |  | 0,3 | 0,024 | 0,3 |  |
| ТАН10-127/220-50М |  |  | 200 | 180 | 20 |  | 0,026 | 0,026 | 0,026 |  |
| ТАН11-127/220-50М |  |  | 250 | 224 | 26 |  | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |
| ТАН12-127/220-50М |  |  | 224 | 125 | 25 |  | 0,028 | 0,028 | 0,028 |  |
| ТАН13-127/220-50М | 54 | 0,56/0,32 | 28 | 28 | 6,3 |  | 0,3 | 0,024 | 0,3 | 1,59 |
| ТАН14-127/220-50М |  |  | 56 | 40 | 16 |  | 0,016 | 0,016 | 0,016 |  |
| ТАН15-127/220-50М |  |  |  | 56 | 12,6 |  | 0,014 | 0,014 | 0,014 |  |
| ТАН16-127/220-50М |  |  |  |  | 24 |  | 0,095 | 0,014 | 0,014 |  |
| ТАН17-127/220-50М |  |  | 80 | 80 | 20 |  | 0,11 | 0,075 | 0,11 |  |
| ТАН18-127/220-50М |  |  | 125 | 112 | 13 |  | 0,084 | 0,05 | 0,084 |  |
| ТАН19-127/220-50М |  |  | 180 | 112 | 20 |  | 0,084 | 0,05 | 0,084 |  |
| ТАН20-127/220-50М |  |  | 160 | 140 |  |  | 0,053 | 0,053 | 0,053 |  |
| ТАН21-127/220-50М |  |  | 200 | 180 |  |  | 0,0425 | 0,0425 | 0,042 |  |
| ТАН22-127/220-50М |  |  | 224 |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 |  |
| ТАН23-127/220-50М |  |  | 315 | 125 | 25 |  | 0,036 | 0,036 | 0,036 |  |
| ТАН24-127/220-50М |  |  | 250 | 224 | 26 |  | 0,034 | 0,034 | 0,034 |  |
| ТАН25-127/220-50М |  |  | 315 | 280 | 35 |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 |  |
| ТАН26-127/220-50М |  |  | 355 | 200 | 25 |  | 0,029 | 0,029 | 0,029 |  |
| ТАН41-127/220-50М | 78 | 0,81/047 | 28 | 28 | 6,3 |  | 0,54 | 0,42 | 0,54 | 1,59 |
| ТАН42-127/220-50М |  |  | 56 | 40 | 16 |  | 0,276 | 0,276 | 0,276 |  |
| ТАН43-127/220-50М |  |  |  | 56 | 12,6 |  | 0,3 | 0,17 | 0,3 |  |
| ТАН44-127/220-50М |  |  |  |  | 24 |  | 0,195 | 0,195 | 0,195 |  |
| ТАН45-127/220-50М |  |  | 80 | 80 | 20 |  | 0,197 | 0,128 | 0,197 |  |
| ТАН46-127/220-50М |  |  | 125 | 112 | 13 |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 |  |
| ТАН47-127/220-50М |  |  | 180 |  | 20 |  | 0,097 | 0,097 | 0,097 |  |
| ТАН48-127/220-50М |  |  | 160 | 140 |  |  | 0,094 | 0,094 | 0,094 |  |
| ТАН49-127/220-50М |  |  | 224 | 125 | 25 |  | 0,081 | 0,081 | 0,081 |  |
| ТАН50-127/220-50М |  |  | 200 | 180 | 20 |  | 0,075 | 0,075 | 0,075 |  |
| ТАН51-127/220-50М |  |  | 250 | 224 | 26 |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |
| ТАН52-127/220-50М |  |  |  | 125 | 25 |  | 0,05 | 0,09 | 0,09 |  |
| ТАН53-127/220-50М |  |  | 315 | 280 | 35 |  | 0,048 | 0,048 | 0,048 |  |
| ТАН54-127/220-50М |  |  | 355 | 200 | 25 |  | 0,044 | 0,06 | 0,06 |  |

Электрические параметры анодно-накальных трансформаторов стержневой конструкции типа ТАН с уменьшенным расходом меди в режиме номинальной нагрузки

| Тип трансформатора | Мощ-ность, В.А | Ток первичной обмотки, А Ⅰ, Ⅰ* | Напряжение вторичных обмоток, В | Ток вторичных обмоток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅱ, Ⅱ* | Ⅲ, Ⅲ* | ⅣК Ⅳ*К | Ⅴ, Ⅴ* | Ⅱ,Ⅱ*Ⅲ,Ⅲ* ⅣК, ⅣК* | Ⅴ, Ⅴ* |
| ТАН55-127/220-50М | 100 | 1/0,58 | 28 | 28 | 6 | 5/6,3 5/6,3 5/6,3 5/6,3 | 0,6 | 2,38 |
| ТАН56-127/220-50М |  |  | 56 | 40 | 16 |  | 0,325 |  |
| ТАН57-127/220-50М |  |  |  | 56 | 12,5 |  | 0,3 |  |
| ТАН58-127/220-50М |  |  | 80 |  | 24 |  | 0,23 |  |
| ТАН59-127/220-50М |  |  |  | 80 | 20 |  | 0,2 |  |
| ТАН60-127/220-50М |  |  | 125 | 112 | 13 |  | 0,14 |  |
| ТАН61-127/220-50М |  |  | 180 |  | 20 |  | 0,11 |  |
| ТАН62-127/220-50М |  |  | 160 | 140 |  |  |  |  |
| ТАН63-127/220-50М |  |  | 224 | 125 | 25 |  | 0,094 |  |
| ТАН64-127/220-50М |  |  | 200 | 180 | 20 |  | 0,0875 |  |
| ТАН65-127/220-50М |  |  | 250 | 224 | 26 |  | 0,07 |  |
| ТАН66-127/220-50М |  |  | 315 | 125 | 25 |  | 0,073 |  |
| ТАН67-127/220-50М |  |  |  | 280 | 35 |  | 0,055 |  |
| ТАН68-127/220-50М |  |  | 335 | 200 | 25 |  | 0,06 |  |
| ТАН69-127/220-50М | 122 | 1,15/0,65 | 28 | 28 | 6,3 |  | 0,69 | 2,8 |
| ТАН70-127/220-50М |  |  | 56 | 40 | 16 |  | 0,4 |  |
| ТАН71-127/220-50М |  |  |  | 56 | 12,6 |  | 0,35 |  |
| ТАН72-127/220-50М |  |  | 80 |  | 24 |  | 0,28 |  |
| ТАН73-127/220-50М |  |  |  | 80 | 20 |  | 0,24 |  |
| ТАН74-127/220-50М |  |  | 125 | 112 | 13 |  | 0,17 |  |
| ТАН75-127/220-50М |  |  | 180 |  | 20 |  | 0,14 |  |
| ТАН76-127/220-50М |  |  | 160 | 140 |  |  | 0,135 |  |
| ТАН77-127/220-50М |  |  | 224 | 125 | 25 |  | 0,114 |  |
| ТАН78-127/220-50М |  |  | 200 | 180 | 20 |  | 0,11 |  |
| ТАН79-127/220-50М |  |  | 250 | 224 | 26 |  | 0,087 |  |
| ТАН80-127/220-50М |  |  | 315 | 125 | 25 |  | 0,091 |  |
| ТАН81-127/220-50М |  |  | 315 | 280 | 35 |  | 0,069 |  |
| ТАН82-127/220-50М |  |  | 335 | 200 | 25 |  | 0,072 |  |
| ТАН104-127/220-50М | 153 | 1,45/0,83 | 28 | 28 | 6,3 |  | 0,9 | 3,3 |
| ТАН105-127/220-50М |  |  | 56 | 40 | 16 |  | 0,51 |  |
| ТАН106-127/220-50М |  |  |  | 56 | 12,6 |  | 0,35 |  |
| ТАН107-127/220-50М |  |  | 80 |  | 24 |  | 0,44 |  |
| ТАН108-127/220-50М |  |  |  | 80 | 20 |  | 0,305 |  |
| ТАН109-127/220-50М |  |  | 125 | 112 | 13 |  | 0,22 |  |
| ТАН112-127/220-50М |  |  | 224 | 125 | 25 |  | 0,148 |  |
| ТАН113-127/220-50М |  |  | 200 | 180 | 20 |  | 0,137 |  |
| ТАН114-127/220-50М |  |  | 250 | 224 | 26 |  | 0,112 |  |
| ТАН115-127/220-50М |  |  | 315 | 125 | 25 |  | 0,116 |  |
| ТАН116-127/220-50М |  |  |  | 280 | 35 |  | 0,087 |  |
| ТАН117-127/220-50М |  |  | 355 | 200 | 25 |  | 0,083 |  |
| ТАН118-127/220-50М | 190 | 1,74/1 | 125 | 112 | 13 |  | 0,27 | 4,35 |
| ТАН119-127/220-50М |  |  | 180 |  | 20 |  | 0,216 |  |
| ТАН120-127/220-50М |  |  | 160 | 140 |  |  | 0,21 |  |
| ТАН121-127/220-50М |  |  | 224 | 125 | 25 |  | 0,18 |  |
| ТАН122-127/220-50М |  |  | 200 | 180 | 20 |  | 0,21 |  |
| ТАН123-127/220-50М |  |  | 250 | 224 | 26 |  | 0,135 |  |
| ТАН124-127/220-50М |  |  | 315 | 125 | 25 |  | 0,142 |  |
| ТАН126-127/220-50М | 270 | 2,54/1,47 | 180 | 112 | 20 |  | 0,33 | 5 |
| ТАН127-127/220-50М |  |  | 160 | 140 | 20 |  | 0,32 |  |
| ТАН128-127/220-50М |  |  | 224 | 125 | 25 |  | 0,27 |  |
| ТАН129-127/220-50М |  |  | 200 | 180 | 20 |  | 0,26 |  |
| ТАН130-127/220-50М |  |  | 315 | 280 | 35 |  | 0,164 |  |
| ТАН131-127/220-50М |  |  | 250 | 224 | 25 |  | 0,2 |  |
| ТАН132-127/220-50М |  |  | 315 | 125 |  |  | 0,22 |  |

| Типономинал трансформатора | Типоразмер магнитопровода |
| --- | --- |
| ШЛ ТАН1-127/220-50М ---- ТАН12-127/220-50М ТАН13-127/220-50М---- ТАН26-127/220-50М ТАН41-127/220-50М---- ТАН54-127/220-50М ПЛ ТАН55-127/220-50М---- ТАН68-127/220-50М ТАН69-127/220-50М---- ТАН82-127/220-50М ТАН104-127/220-50М---ТАН117-127/220-50М ТАН118-127/220-50М---ТАН124-127/220-50М ТАН126-127/220-50М---ТАН132-127/220-50М | ШЛм20*32 ШЛм25*25 ШЛм25*40 ПЛм22*32-46 ПЛм22*32-58 ПЛм27*40-36 ПЛм27*40-46 ПЛм27*40-73 |

ШЛм ---- Трансформаторы  броневой  конструкции.

ПЛм ---- Трансформаторы  стержневой  конструкции.

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды… -60…+85 0С                                  Минимальное значение вероятности безотказной

Повышенная температура:                                                                       работы в течении 1000 ч при  достоверности 0,9…...  0,99

Рабочая……………………………..   85 0С                                             Долговечность трансформаторов типа ТАН

Предельная…………………………   60 0С                                             с уменьшенным расходом меди  в режиме

При перегреве обмоток……………   55 0С                                             номинальной нагрузки, не менее …………………….10000 ч

Относительная влажность воздуха                                                         Гарантийный срок хранения при температуре

При температуре 40 0С ……………   98 %                                             5…25  0С и относительной влажности 80%.................12 лет

Атмосферное давление воздуха

Или другого неагрессивного газа:

пониженное……………………….      53,3кПа ( 400 мм рт. ст. )

повышенное……………………….     107 кПа ( 800 мм рт. Ст. )

вибрационные нагрузки в

диапазоне  частот 5…1000 Гц

с ускорением не более…………..      7,5 g ( 73,5 м/c2 )

многократные удары длит. 1-2мс

с ускорением не более…………..       500 g (4905м/c2)

а)

б)

Принципиальные электрические схемы унифицированных трансформаторов типа  ТАН с уменьшенным расходом меди броневой (а) и стержневой (б) конструкции

Данные взяты из справочника.

Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры:

Справочник.- М.: Радио и связь, 1994г. - 320 с.

# Text boxes

I

1                          2       3                     4                         5       6

7             8    9           10   11          12   13          14   15       16   17       18   19       20   21   22       23   24

Ⅱ                 Ⅱ*              Ⅲ               Ⅲ*             Ⅳк          Ⅴк           Ⅵ                 Ⅶ

I*

I*

Ⅱ                 Ⅱ*              Ⅲ               Ⅲ*             Ⅳк          Ⅳ*к            Ⅴ                 Ⅴ*

1                          2       3                     4                         5       6

I