ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

ТН1-ТН29 С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ.

| Типономинал трансформатора | Номинальная мощность Вт | Ток первичной обмотки А | Напряжение вторичной обмотки (Вольт) ¦ Ток вторичной обмотки (Ампер) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выводы обмоток |
|  |  |  | 7-8 | 9-10 (9-11) | 12-13 (12-14) | 7-8 | 9-11 | 12-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТН 1-127/220-50 | 8.8 | .11 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .6 | .8 |  |
| ТН 2-127/220-50 | 13.3 | .15 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .1 | 2.0 |  |
| ТН 3-127/220-50 | 13.3 | .15 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .25 | 1.8 |  |
| ТН 4-127/220-50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 1.65 | 1.65 |  |
| ТН 5-127/220-50 | 30.0 | .30 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .48 | 4.3 |  |
| ТН 6-127/220-50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .43 | 6.0 |  |
| ТН 7-127/220-50 | 42.0 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 3.3 | 3.3 |  |
| ТН 8-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 4.6 | 4.6 |  |
| ТН 9-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | .5 | 8.6 |  |
| ТН10-127/220-50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 6.0 | 6.0 |  |
| ТН11-127/220-50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0 (6.3) |  | 7.8 | 7.8 |  |
| ТН12-127/220-50 | 8.7 | .11 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .37 | .51 | .51 |
| ТН13-127/220-50 | 13.3 | .15 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .71 | .71 | .71 |
| ТН14-127/220-50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 1.4 | .92 | .92 |
| ТН15-127/220-50 | 20.0 | .21 |  | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .92 | 1.13 | 1.13 |
| ТН17-127/220-50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .8 | 2.0 | 2.0 |
| ТН18-127/220-50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 3.3 | .8 | .8 |
| ТН19-127/220-50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .8 | 1.75 | 2.4 |
| ТН20-127/220-50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .9 | 2.8 | 2.8 |
| ТН21-127/220-50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .9 | 1.0 | 4.5 |
| ТН22-127/220-50 | 41.5 | .4 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 3.8 | 1.4 | 1.4 |
| ТН23-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 1.4 | 3.9 | 3.9 |
| ТН24-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 6.3 | 1.4 | 1.4 |
| ТН25-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 5.6 | 1.8 | 1.8 |
| ТН26-127/220-50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 1.6 | 2.7 | 7.8 |
| ТН27-127/220-50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | .73 | 3.7 | 7.8 |
| ТН28-127/220-50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 1.8 | 4.8 | 5.7 |
| ТН29-127/220-50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0 (6.3) | 5.0 (6.3) | 2.2 | 4.5 | 9.1 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАКАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТН30-ТН61 С ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ.

| Типономинал трансформатора | Номинальная мощность Ватт | Ток первичной обмотки Ампер | Напряжение ¦ Ток вторичной обмотки втор. обм.В ¦ Ампер |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выводы обмоток |
|  |  |  | 7-8 9-10 | 12(13) 15(16) | 7-8 | 9-10 | 11-13 | 14-16 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТН30 | 127/220 | 50 | 13.3 | .15 | 6.3 | 5.0(6.3) | .55 | .55 | .55 | .55 |
| ТН31 | 127/220 | 50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.80 | .13 | .13 | .13 |
| ТН32 | 127/220 | 50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0(6.3) | .65 | .65 | 1.0 | 1.0 |
| ТН33 | 127/220 | 50 | 20.0 | .21 | 6.3 | 5.0(6.3) | .2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| ТН34 | 127/220 | 50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.4 | .8 | .8 | .8 |
| ТН35 | 127/220 | 50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.0 | 2.0 | .8 | .85 |
| ТН36 | 127/220 | 50 | 30.0 | .3 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ТН37 | 127/220 | 50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0(6.3) | 4.0 | .85 | .8 | .85 |
| ТН38 | 127/220 | 50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0(6.3) | .85 | 2.8 | 1.4 | 1.4 |
| ТН39 | 127/220 | 50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0(6.3) | .8 | .8 | 2.4 | 2.4 |
| ТН40 | 127/220 | 50 | 41.0 | .4 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| ТН41 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | .6 | 1.3 | 2.9 | 4.4 |
| ТН42 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| ТН43 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| ТН44 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | .86 | 2.16 | 3.0 | 3.0 |
| ТН45 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.64 | 2.16 | .95 | .95 |
| ТН46 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| ТН47 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | .92 | 3.5 | 2.4 | 2.4 |
| ТН48 | 127/220 | 50 | 58.0 | .53 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.4 | 4.8 | 1.0 | 1.0 |
| ТН49 | 127/220 | 50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.43 | 4.9 | 2.9 | 2.9 |
| ТН50 | 127/220 | 50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.6 | 5.6 | 2.5 | 2.5 |
| ТН51 | 127/220 | 50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.5 | 1.5 | 4.7 | 4.7 |
| ТН52 | 127/220 | 50 | 77.0 | .68 | 6.3 | 5.0(6.3) | .45 | 5.9 | 3.0 | 3.0 |
| ТН53 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) | .82 | 3.2 | 5.7 | 5.7 |
| ТН54 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.2 | 4.45 | 4.45 | 4.45 |
| ТН55 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) | .76 | .76 | 7.0 | 7.0 |
| ТН56 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) | 5.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| ТН57 | 127/220 | 50 | 98.0 | .88 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.64 | 3.0 | 5.5 | 5.5 |
| ТН58 | 127/220 | 50 | 122.0 | 1.1 | 6.3 | 5.0(6.3) | 2.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ТН59 | 127/220 | 50 | 122.0 | 1.1 | 6.3 | 5.0(6.3) | 1.8 | 4.3 | 6.6 | 6.6 |
| ТН60 | 127/220 | 50 | 152.0 | 1.5 | 6.3 | 5.0(6.3) | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.1 |
| ТН61 | 127/220 | 50 | 190.0 | 1.66 | 6.3 | 5.0(6.3) |  |  |  |  |