Электрические параметры  броневых трансформаторов

типа ТПП с частотой сети питания 50Гц

в режиме номинальной нагрузки.

| Типономинал трансформатора | Мощ ность, В*А | Ток обмотки, А | Напряжение на выводах вторичной обмотки, В | Типо размер магнито провода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первич ной | Вторич ной | 11-12 Ⅱ | 13-14 Ⅱ* | 15-16 Ⅲ | 17-18 Ⅲ* | 19-20 ⅣК | 21-22 ⅤК |  |
| ТПП48-127/220- 50 | 14 | 0,15/0,08 | 0,27 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 1,3 | 1,3 | ШЛ16*16 ШЛ16*25 ШЛ16*16 |
| ТПП67-127/220- 50 | 26 | 0,26/0,15 | 0,12 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 |  |
| ТПП88-127/220- 50 | 14 | 0,15/0,05 | 0,434 | 6,3 | 6,3 | 9 | 9 | 1 | 1 |  |
| ТПП201-127/220- 50 | 1,65 | 0,03/0,017 | 0,29 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,35 | ШЛ12*16 |
| ТПП202-127/220- 50 |  |  | 0,188 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП203-127/220- 50 |  |  | 0,146 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП204-127/220- 50 |  |  | 0,094 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 1,3 | 1,3 |  |
| ТПП205-127/220- 50 |  |  | 0,063 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП206-127/220- 50 |  |  | 0,073 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,3 | 1,3 |  |
| ТПП207-127/220- 50 |  |  | 0,0314 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,3 | 1,3 |  |
| ТПП208-127/220- 50 |  |  | 0,0365 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП209-127/220- 50 |  |  | 0,0236 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 |  |
| ТПП210-127/220- 50 | 3,25 | 0,045/0,025 | 0,57 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,35 | ШЛ12*20 |
| ТПП211-127/220- 50 |  |  | 0,396 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 0,35 | 0,35 |  |
| ТПП212-127/220- 50 |  |  | 0,37 | 1,26 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП213-127/220- 50 |  |  | 0,288 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП214-127/220- 50 |  |  | 0,147 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 0,7 | 0,7 |  |
| ТПП215-127/220- 50 |  |  | 0,1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1,3 | 1,3 |  |
| ТПП216-127/220- 50 |  |  | 0,072 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП217-127/220- 50 |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП218-127/220- 50 |  |  | 0,046 |  |  |  |  | 5 | 5 |  |
| ТПП219-127/220- 50 | 5,5 | 0,071/0,041 | 0,965 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,35 | ШЛ12*25 |
| ТПП220-127/220- 50 |  |  | 0,485 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП221-127/220- 50 |  |  | 0,31 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 1,3 | 1,3 |  |
| ТПП222-127/220- 50 |  |  | 0,21 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП223-127/220- 50 |  |  | 0,244 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,3 | 1,3 |  |
| ТПП224-127/220- 50 |  |  | 0,156 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП225-127/220- 50 |  |  | 0,084 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП226-127/220- 50 |  |  | 0,625 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |  |
| ТПП227-127/220- 50 | 9 | 0,11/0,061 | 1,57 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,35 | ШЛ20*16 |
| ТПП228-127/220- 50 |  |  | 1,02 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП229-127/220- 50 |  |  | 0,795 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП230-127/220- 50 |  |  | 0,55 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП231-127/220- 50 |  |  | 0,298 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП232-127/220- 50 |  |  | 0,255 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП233-127/220- 50 |  |  | 0,17 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1,3 | 1,3 |  |
| ТПП234-127/220- 50 |  |  | 0,2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 |  |
| ТПП235-127/220- 50 |  |  | 0,138 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2,5 | 2,5 |  |
| ТПП236-127/220- 50 |  |  | 0,128 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 |  |
| ТПП237-127/220- 50 |  |  | 0,102 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |  |
| ТПП238-127/220- 50 | 14,5 | 0,175/0,1 | 0,445 | 5 | 5 | 10 | 10 | 1,3 | 1,3 | ШЛ20*20 |
| ТПП239-127/220- 50 |  |  | 2,55 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,35 | 0,35 |  |
| ТПП240-127/220- 50 |  |  | 1,77 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 0,35 | 0,35 |  |
| ТПП241-127/220- 50 |  |  | 1,28 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП242-127/220- 50 |  |  | 0,825 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 1,3 | 1,3 |  |
| ТПП243-127/220- 50 |  |  | 0,552 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП244-127/220- 50 |  |  | 0,655 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 0,7 | 0,7 |  |
| ТПП245-127/220- 50 |  |  | 0,415 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП246-127/220- 50 |  |  | 0,242 | 5 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 |  |
| ТПП247-127/220- 50 |  |  | 0,223 | 10 | 10 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |
| ТПП248-127/220- 50 |  |  | 0,165 | 20 | 20 |  |  | 4 | 4 |  |
| ТПП249-127/220- 50 | 22 | 0,25/0,145 | 2,56 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 0,35 | 0,35 | ШЛ20*25 |
| ТПП250-127/220- 50 |  |  | 1,35 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП251-127/220- 50 |  |  | 0,73 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 |  |
| ТПП252-127/220- 50 |  |  | 0,97 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 1,3 | 1,3 |  |
| ТПП253-127/220- 50 |  |  | 0,61 | 2,5 | 5 | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 |  |
| ТПП254-127/220- 50 | 31 | 0,34/0,19 | 1,76 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 1,3 | 1,3 | ШЛ20*32 |
| ТПП255-127/220- 50 |  |  | 1,18 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 0,7 | 0,7 |  |
| ТПП256-127/220- 50 |  |  | 1,4 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 0,7 | 0,7 |  |
| ТПП257-127/220- 50 |  |  | 1,37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,35 | 1,35 |  |
| ТПП258-127/220- 50 |  |  | 0,88 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП259-127/220- 50 |  |  | 0,59 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1,35 | 1,35 |  |
| ТПП260-127/220- 50 |  |  | 0,69 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 |  |
| ТПП261-127/220- 50 |  |  | 0,475 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2,5 | 2,5 |  |
| ТПП262-127/220- 50 |  |  | 0,352 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |  |
| ТПП263-127/220- 50 | 57 | 0,615/0,36 | 10 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,35 | 0,35 | ШЛ25*25 |
| ТПП264-127/220- 50 |  |  | 5,05 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,7 | 0,7 |  |
| ТПП265-127/220- 50 |  |  | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 0,7 | 0,7 |  |
| ТПП266-127/220- 50 |  |  | 1,89 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 |  |
| ТПП267-127/220- 50 |  |  | 2,52 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,35 | 1,35 |  |
| ТПП268-127/220- 50 |  |  | 1,62 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 |  |
| ТПП269-127/220- 50 |  |  | 1,08 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1,3 | 1,3 |  |
| ТПП270-127/220- 50 |  |  | 1,25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,5 | 2,5 |  |
| ТПП271-127/220- 50 |  |  | 0,815 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 |  |
| ТПП272-127/220- 50 | 72 | 0,72/0,42 | 4,1 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 1,35 | 1,35 | ШЛ25*32 |
| ТПП273-127/220- 50 |  |  | 12,5 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,5 | 0,5 |  |
| ТПП274-127/220- 50 |  |  | 8,8 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| ТПП275-127/220- 50 |  |  | 6,35 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,7 | 0,7 |  |
| ТПП276-127/220- 50 |  |  | 2,73 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 0,7 | 0,7 |  |
| ТПП277-127/220- 50 |  |  | 3,2 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 1,35 | 1,35 |  |
| ТПП278-127/220- 50 |  |  | 2,2 | 2,5 |  | 10 | 10 | 1,35 | 1,35 |  |
| ТПП279-127/220- 50 |  |  | 1,2 | 2,5 |  | 20 | 20 | 5 | 5 |  |
| ТПП280-127/220- 50 |  |  | 1,6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП281-127/220- 50 |  |  | 1,1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП282-127/220- 50 |  |  | 0,815 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |  |
| ТПП283-127/220- 50 | 90 | 0,94/0,55 | 10,2 | 1,25 | 1,25 | 2,5 | 2,5 | 0,65 | 0,65 | ШЛ25*40 |
| ТПП284-127/220- 50 |  |  | 5,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 0,65 | 0,65 |  |
| ТПП285-127/220- 50 |  |  | 2,98 | 2,5 | 2,5 | 10 | 10 | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП286-127/220- 50 |  |  | 4,1 | 4 | 4 | 6,3 | 6,3 | 0,75 | 0,75 |  |
| ТПП287-127/220- 50 |  |  | 2,55 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2,6 | 2,6 |  |
| ТПП288-127/220- 50 |  |  | 1,7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 1,3 | 1,3 |  |
| ТПП289-127/220- 50 |  |  | 1,29 | 10 | 10 | 20 | 20 | 5 | 5 |  |

Электрические параметры  стержневых трансформаторов

типа ТПП с частотой сети питания 50Гц

в режиме номинальной нагрузки.

| Типономинал трансформатора | Мощ ность, В*А | Ток обмотки, А | Напряжение на выводах вторичной обмотки, В | Типо размер магнито провода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первич ной | Вторич ной | 11-12 17-18 | 13-14 19-20 | 15-16 21-22 |  |
| ТПП290-127/220-50 | 110 | 1,08/0,62 | 12,5 | 1,25 | 2,5 | 0,62 | ПЛм22*32-58 |
| ТПП291-127/220-50 |  |  | 6,25 | 2,5 | 5 | 1,5 |  |
| ТПП292-127/220-50 |  |  | 4,08 | 2,5 | 10 | 0,6 |  |
| ТПП293-127/220-50 |  |  | 4,95 | 4 | 6,3 | 0,6 |  |
| ТПП294-127/220-50 |  |  | 4,85 | 5 | 5 | 1,5 |  |
| ТПП295-127/220-50 |  |  | 1,84 | 5 | 20 | 5 |  |
| ТПП296-127/220-50 |  |  | 2,44 | 10 | 10 | 2,65 |  |
| ТПП297-127/220-50 |  |  | 1,53 | 10 | 20 | 5 |  |
| ТПП298-127/220-50 | 135 | 1,4/0,79 | 24 | 1,25 | 1,25 | 0,3 | ПЛм27*40-36 |
| ТПП299-127/220-50 |  |  | 16,7 | 1,25 | 2,5 | 0,3 |  |
| ТПП300-127/220-50 |  |  | 12 | 2,5 | 2,5 | 0,6 |  |
| ТПП301-127/220-50 |  |  | 8,3 | 2,5 | 5 | 0,6 |  |
| ТПП302-127/220-50 |  |  | 4,5 | 2,5 | 10 | 2,5 |  |
| ТПП303-127/220-50 |  |  | 6 | 5 | 5 | 1,5 |  |
| ТПП304-127/220-50 |  |  | 3,85 | 5 | 10 | 2,5 |  |
| ТПП305-127/220-50 |  |  | 1,53 | 20 | 20 | 4 |  |
| ТПП306-127/220-50 |  |  | 2,56 | 5 | 20 | 1,55 |  |
| ТПП307-127/220-50 |  |  | 3 | 10 | 10 | 2,5 |  |
| ТПП308-127/220-50 |  |  | 2,07 | 10 | 20 | 2,5 |  |
| ТПП309-127/220-50 | 160 | 1,53/0,88 | 18,2 | 1,3 | 2,5 | 0,65 | ПЛм27*40-46 |
| ТПП310-127/220-50 |  |  | 9,15 | 2,5 | 5 | 1,3 |  |
| ТПП311-127/220-50 |  |  | 5,35 | 2,5 | 10 | 2,5 |  |
| ТПП312-127/220-50 |  |  | 2,29 | 10 | 20 | 5 |  |
| ТПП313-127/220-50 |  |  | 7,25 | 4 | 6,3 | 0,6 |  |
| ТПП314-127/220-50 |  |  | 4,92 | 5 | 10 | 1,3 |  |
| ТПП315-127/220-50 |  |  | 2,67 | 5 | 20 | 5 |  |
| ТПП316-127/220-50 | 200 | 2,03/1,15 | 25,6 | 1,25 | 2,5 | 0,3 | ПЛм27*40-58 |
| ТПП317-127/220-50 |  |  | 18,6 | 2,5 | 2,5 | 0,6 |  |
| ТПП318-127/220-50 |  |  | 12,9 | 2,5 | 5 | 0,6 |  |
| ТПП319-127/220-50 |  |  | 8 | 2,5 | 10 | 0,6 |  |
| ТПП320-127/220-50 |  |  | 9,3 | 5 | 5 | 1,25 |  |
| ТПП321-127/220-50 |  |  | 4 | 5 | 20 | 1,25 |  |
| ТПП322-127/220-50 |  |  | 3,2 | 10 | 20 | 2,5 |  |
| ТПП323-127/220-50 |  |  | 2,4 | 20 | 20 | 4 |  |

ШЛм ---- Трансформаторы  броневой  конструкции.

ПЛм ---- Трансформаторы  стержневой  конструкции

Данные взяты из справочника.

Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры:

Справочник.- М.: Радио и связь, 1994г. - 320 с.